ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Для очистки воздуховодов в основном используются следующие системы:

- Система химичкской очистки:     	- при помощи ОЗОНА

- распылением

- Механические системы

- Системы UV

- Системы электроосаждения

ОЗОНОВЫЕ СИСТЕМЫ

Используются для очистки воздуховодов с целью уменьшения уровня содержания микробов на внутренних поверхностях, не удаляя при этом пыли, оседшей на их внутренней стенках воздушных каналов. Воздуховоды закрываются по краям и при помощи генератора O3 (или одновременно нескольких генераторов) происходит выпуск озона внутрь воздушных каналов, для достижения бактерицидного эффекта внутри всего объема воздушных коммуникаций. По истечению определенного времени по достижению необходимой концентрации, озон выпускается. Такая система требует остановку установки, закрытия каналов и эвакуацию помещения, поскольку озон токсичен и представляет опасность для людей.

РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Используюися распылители бактерицидных веществ как: Пероксид Водорода, Гипохлорит Натрия, и прочие. Путем распыления, при низкой скорости вентиляции, данные вещества  попадают внутрь помещения и оседая на поверхностях, осуществляют бактерицидное воздействие. Также в этом случае необходимо изолировать воздушные каналы и недопускать контакта с людьми в обрабатываемых помещениях. Распыленные вещества поглощаются частицами пыли, которые при последующем функционировании установки удаляются, загрязняя при этом каналы и други обслуживаемые помещения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Самые распространенные предполагают физическое удаление пыли, оседшей внутри воздушных каналов с помощью роботов на колесах, которые посредством щеток, двигаясь вперед по каналам, удаляют пыль. Также при этой системе необходимо изолировать воздуховоды, поскольку такая пыль  считается крайне опасной для здоровья, и, таким образом, механическое перемещение пыли создает очень высокую концентрацию вредных веществ в воздухе и, соответственно, только специально защищенный персонал может находиться в помещении. Также необходимо вырезать отверстия в каналах для ввода и выхода роботов. Используются вращающиеся щетки, которые активируются оператором дистанционно в начале канала, и щетки двигаются далее по всем воздуховодам. Размеры роботов также не позволяют достигнуть всех частей и углов каналов.

СИСТЕМЫ UV

Лампы ультрафиолетового излучении вставляются в начало каналов, в основном на подаче внешнего воздуха, чтобы уменьшить содержание микробов, и перенесятся с потоком воздуха по всей системе воздуховодов. Данные системы обладают  невысокой эффективностью - пыль, которая проходит под лампами, не стерилизуется должным образом по многим причинам: скорость пересечения, тень по сторонам, загрязнение самой лампы, и так далее.

СИСТЕМЫ электроосаждения

Внутренние поверхности каналов обрабатываются антибактериальной краской, содержащей TiO2 (диоксид титана) или ионы серебра, для достижения электросаждения. Систему возможно применить только на новых каналах перед их инсталляцией.

Система не очень эффективна поскольку бактерицидный эффект проявляется прежде всего на пыли, которая покрывает только покрытую лаком поверхность, и следующие слои пыли, которые со временем оседают, не находятся под бактерицидным воздействием.

|  | ПРЕИМУЩЕСТВА | НЕДОСТАТКИ |
| --- | --- | --- |
| ОЗОНОВЫЕ СИСТЕМЫ | Стерилизация обрабатываемой зоны. | Необходимость полной остановки установки. Необходимость в специализированном персонале. Озон токсичен для людей |
| РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ | Стерилизация обрабатываемой зоны. | Необходимость полной остановки установки. Необходимость в специализированном персонале. Используемые вещества увлажняют пыль и, таким образом, со временем также распыляются, загрязняя помещения |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | Удаление пыли и биологического вредного материала | Необходимость полной остановки установки. Необходимость в специализированном персонале. Собранная пыль должна быть куда-то собрана, поскольку крайне токсична. Персонал должен быть защищен соответственным образом. Роботы не достигают всех частей и углов каналов из-за своих размеров. |
| СИСТЕМЫ UV |  | Только для профилактики, никакого эффекта на бактериологические образования в каналах. |
| СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ | Заранее установлены в каналах. Не требуется специализированный персонал | Бактерицидный эффект только на слоях пыли в контакте с краской. В комплексе не очень эффективно |

| СИСТЕМA BIOXIGEN | ВСЕГДА АКТИВНА, при включенной установке и при остановленной (пауза). Бактерицидное действие НЕПРЕРЫВНО. Не требуется специализированный персонал. Не требует остановки установки. | Attività microbica meno energica, si determina una elevata riduzione batterica, ma non la sterilizzazione. Менее быстрое антимикробное действие, радикальное бактериологическое снижение, но не стерилизация. |
| --- | --- | --- |